Согласовано                                                        Утверждена:

Глава МО «Хозьминское»                                 решением совета депутатов

______________ /Суслова Е.В./                         МО «Хозьминское»

от «20» ноября 2013 г. №78

Схема водоснабжения МУП «Хозьминское»

п. Хозьмино, Вельского района, Архангельской области.

2013 г.

Введение.

Схема водоснабжения МО «Хозьминское» находящаяся под обслуживанием МУП «Хозьминское» на период до 2033 года разработано на основании следующих  документов:

- Задание, утвержденного главой администрации  МО «Хозьминское»  Вельского района, Архангельской области.

- ФЗ  № 416 от 07.12.2011 (о водоснабжении и водоотведении)

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию  системы водоснабжения, направленные на повышение надежности функционирования  системы, а так же безопасности и комфортности условий для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- Основные направления, причины и задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

- Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды.

- Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения.

- Карты (схемы) планируемого размещения централизованного водоснабжения.

- Перечень основных схем водоснабжения включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения:

- Центральные сети водоснабжения

- Водозаборы

- Водоочистные сооружения

- Насосные станции

Паспорт схемы.

Наименование: Схема водоснабжения МУП «Хозьминское»

п. Хозьмино, Вельского района, Архангельской области.

Инициаторы проекта:

- Глава администрации МО «Хозьминское»

- Начальник управления ТЭК И ЖКХ Вельского района.

Местонахождение объекта:  РФ, Архангельская область, Вельский район, МО «Хозьминское».

Нормативно правовая база для разработки схемы:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

- строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения МО «Хозьминское»;

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- строительство водонапорных башен;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления услуг

- Реконструкция мощности системы.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Схема водоснабжения.

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

1.1.1  Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

МО «Хозьминское» располагается в западной  части Вельского района, находящегося на юге в Архангельской области на расстоянии 30-70 км. от районного центра.

В состав Муниципального образования входят следующие населенные пункты с количеством населения (на 2013 год):

- д. Кишерма -156

- д. Мауркинская – 7

- п. Хозьмино – 388

- п. Исполиновка – 55

- д. Никитинская – 20

- д. Бурцевская – 15

- д. Смольянская – 82

- д. Якушевская – 0

- д. Портонвская – 1

- д. Алексинская – 1

- д. Быковская – 0

- д. В. Куст – 0

- д. Гридинская – 5

- д. Дымковская 1 – 0

- д. Дымковская 2 – 9

- д. Ексинская – 1

- д. Кореневская – 0

- д. Никольская – 4

Итого общая численность населения составляет на 2013 год 742 человека.

В состав МО «Хозьминское» входит 18 населенных пунктов. Автономная  централизованная система  хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения находится только в п. Хозьмино. Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от индивидуальных либо общественных шахтных колодцев и скважин.

Всего в МО «Хозьминское» имеется 48 общественных колодцев, без учета частных источников воды.

Основными проблемами водоснабжения на территории  поселения являются:

- Необходимость приобретения и установки преобразователей частоты на систему водопровода. Это  обусловлено тем, что в зимний период  БР-25  замерзает и выходит из строя, глубинные насосы при включении  производят гидроудар по системе, создавая тем самым аварийную ситуацию.

- Необходимость  приобретения и установки башни Рожковского. Существующая  БР-25  находится в эксплуатации с 1988 года. Внутреннее  её оборудование по причине ветхости уже демонтировано, на пружинном корпусе  имеются явные следы деформации и коррозия.

- Значительный износ трубопроводов,  проложенных и эксплуатируемых с 1967 года, износ запорной арматуры. Высокий их процент износа приводит к частичным авариям.

- Глубина расположения магистрали трубопроводов составляет более 2,5 метров и отсутствие землеройной техники на территории МО «Хозьминское» способной работать на такой глубине.

- Необходимость ремонта и очистки общественных колодцев.

Решение задач, связанных с обеспечением населения  МО «Хозьминское» качественной питьевой водой – это очень важный о дорогостоящий процесс, требующий комплексного и углубленного подхода.

1.1.2 Описание  функционирования системы водоснабжения (централизованной) п. Хозьмино.

Водоснабжение  п. Хозьмино осуществляется от двух  артезианских скважин (основная и резервная) расположенных в западной части поселения.

Первая скважина введена в эксплуатацию в 1988 году, а вторая в 2008 году.

Скважины имеют глубину 400 метров, уровень воды 8 метров.

Описание  горных пород и водоносности: от плотной коричневой глины с гравием и галькой на глубине 80-100 метров до известняка светло-серого, крепкого, трещиноватого, на  глубине 23,5-40 метров. Дебит 30 л/сек.

Санитарная зона вокруг насосной станции и скважин по радиусу 30 метров.

Скважины оборудованы электроконструкторным насосом марки ЭЦВ – 5- 6.0- 80.

В различных направлениях от насосной станции идут сети магистрального  водопровода из труб чугунных диаметром 100 мм. Общая длина водопровода  п. Хозьмино 1830  метров.

Ежегодно проводится комплексный, химический анализ воды.

Согласно  анализам, проводимым  ФБУ здравоохранения, Центр гтгтены и эпидемиологии в Архангельской области: вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды. Централизованные  системы водоснабжения.

Контроль качества.

Централизованное водоснабжение в п. Хозьмино занимается МУП «Хозьминское» на основании лицензии на пользование недрами (см. примечание) АРХ 01374 ВЭ. Срок действия лицензии  до 17 мая 2020 года.

Основные технические характеристики источников водоснабжения.

Таблица № 1

| Наименование объекта и его местонахождение. | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность | Глубина, м | Наимен. ЗСО 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В год тыс. м3 | В сутки тыс. м3 |  |  |
| п. Хозьмино насосная станция | Артезианская скважина | 1988 | 4,74 | 0,01 | 40 | 30 |
| п. Хозьмино насосная станция | Артезианская скважина | 2008 | 4,74 | 0,01 | 40 | 30 |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.133330.2012  « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04-84.

Характеристика насосного оборудования.

Таблица № 2

| Наименование узла и его местонахождение | Оборудование |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Производительность, м3/ час | Напор, м/сут | Мощность, кВт | Ток, А |
| 1.2 Артезианская скважина насосной станции п. Хозьмино | ЭЦВ 5-6.0-80 | 6,5 | 80 | 3 | 10 |

1.1.3 Описание  существующих технических и технологических проблем в водоснабжении п. Хозьмино и МО в целом.

1. Централизованное  водоснабжение  не охватывает большую часть МО «Хозьминское».

2. Водопроводная сеть проложена до 1980 года и требует поэтапной перекладки т.к. находится в неудовлетворительном состоянии, так же отсутствует схема водопроводной сети, что  ведет к трудностям во время ремонта.

3. Отсутствие  на насосной станции следующих необходимых узлов и агрегатов:

- преобразователя частоты, позволяющего поддержать постоянно необходимое давление в системе.

- резервного источника электроснабжения.

4. Башня Рожковского (БР-25) входящая в систему  централизованного водопровода к 2013 году пришла в полную негодность и требует замены.

5. В ряде  деревень наблюдается отсутствие нормальных источников водоснабжения с качественной питьевой воды, это заменяет развитие сельского поселения в целом.

1.2 Существующие балансы водоснабжения на 2013 год по МУП «Хозьминское».

Таблица № 3

| Потребитель | Наименование расхода | Единица измерения | Количество | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднесут, м3/сут. | Годовое, т.м3/год | Макс. сут., м3/сут. | Макс. час, м3/ час |
| Поселок Хозьмино |  | чел. | 190 | 5,6 | 2,04 | 20 | 0,8 |
|  | Неучтенные расходы | % | 12 | 1,3 | 0,5 | 3 | 0,12 |
|  | Полив | чел. | 19 | 1,2 | 0,3 | 2 | 0,06 |
|  | Организации | шт. | 7 | 5,5 | 2,03 | 20 | 0,8 |

1.Общее количество проживающих людей в п. Хозьмино составляет 388 человек (зарегистрированные по данным администрации мо «Хозьминское») в таблице № 3 показано население и организации, пользующиеся услугами централизованной системы водоснабжения, обслуживаемой МУП «Хозьминское». Все остальное население для удовлетворения своих нужд использует индивидуальные и общественные колодцы шахтного типа, а так же скважины.

2.  Количество расчетный дней в года: 365 для населения; 120 для полива (частота полива 1 раз в 2 дня).

3. Расчетные норма расхода воды  в месяц:

- дома оборудованные водопроводом 4,16 (м3/чел.)

- корова 1,83 (м3/чел.)

- свинья 0,46 (м3/чел.)

- коза 0,08 (м3/чел.)

- человек 0,61 (м3/чел.)

- баня 0,6 (м3/чел.)

Данные нормы применялись к тем потребителям точки забора вода,  у которых не были оборудованы приборами учета. К началу 2013 года почти все водопотребители были оборудованы счетчиками, и учет  стал вестись согласно фактическим данным.

4.Для обеспечения  полива частных приусадебных участков в летнее время в нескольких пунктах  системы водоснабжения обустроены коммутаторы (разъединительные) пункты снабжения общими приборами учета. Далее у потребителей находятся индивидуальные счетчики.

Водопотребление коммутарных пунктов  системы  летних водопроводов.

Таблица № 4

| Адрес | Количество абонентов | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное, м3/сут. | Годовое т.м3/год | Макс. сут . м3/сут. | Макс. час м3/час |
| ул. Новая | 13 | 1,5 | 0,14 | 2 | 0,06 |
| ул. Лесная | 25 | 1,5 | 0,14 | 2 | 0,06 |
| ул. Дроздова (общий) | 29 | 0,7 | 0,07 | 1,2 | 0,05 |

1.4 Предложение по строительству реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

1.4.1 Приобретение и установка преобразователя частоты на артезианскую скважину.

1.4.2 Приобретение и установка новой башни Рожковского.

1.4.3 Установка новых насосов с экономичным потребление электроэнергии.

1.4.4 Гигиена и ремонт общественных колодцев.

1.4.5 Замена запорной арматуры не централизованной системе водоснабжения.

1.4.6 Замена сети центрального водопровода из чугунных труб  на новый из современных  материалов.

1.4.7 Для водоснабжения строящихся домов по ул. Лесная поселка Хозьмино планируется прокладка новой магистральной ветки  Ø 40 мл.,  а длиной 50 м.

Выполнение данных мероприятий должно привести к следующим ожидаемым результатам:

- обеспечение стабильным  водоснабжением.

- повышение надежности работы центрального водоснабжения.

- снижение уровня эксплуатационных затрат.

- улучшение качества питьевой воды

Реализация  схемы рассчитана на период 2013-2023 г.г. Первоочередными  этапами являются:

- прокладка новой магистральной ветки  Ø 40 мл.

- приобретение и установка преобразователя частоты.

Остальные мероприятия связанные с центральной системой водоснабжения в виду большой затратности планируется проводить по мере поступления средств, либо после вступления в программы содействия ЖКХ.

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты   водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроэктной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

1.6 Ориентированная  стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица № 5

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка магистрального водопровода по ул. Лесная Ø 40 м2 | м | 50 | 283,409 |
| 2 | Приобретение и установка преобразователя частоты на артезианскую скважину. | шт. | 1 | 94,00 |
| 3 | Приобретение и доставка новой башни Рожковского в ценах 1 квартала 2013 года. *установка в стоимость на входит | шт. | 1 | 290,00 |
| 4 | Замена запорной арматуры на системе центрального водоснабжения. |  |  | 634 |
| 5 | Чистка и ремонт общественных колодцев. | шт. | 25 | 1250,00 |
| 6 | Замена сети центрального водопровода, состоящего из чугунных труб ПЭ 100 Ø 90 | м | 1830 | 8256,7 |

*стоимость прокладки новых водопроводов взята из  стоимости прокладки объектов аналогов (дом-интернат для престарелых и инвалидов).

Общая сумма затрат необходимых на реконструкцию системы водоснабжения на период  2013-2023 г.г. составляет 10804 тыс. руб. Данная  сумма является далеко приблизительной и может измениться в зависимости от условий работ и существующих цен на материалы.

Заключение.

Данная система водоснабжения МО «Хозьминское» МУП  «Хозьминское» является частью  программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Хозьминское»  Вельского  муниципального района  на 2013-2017 г.г. утвержденной решением совета депутатов  МО «Хозьминское» от 25.04.2013.года № 42.

Приложение.

1.Лицензия на пользование недрами АРХ. № 01374 ,вид лицензии ВЭ

2.План схема центрального водопровода.

3.Протокол анализа водяной пробы.