Утверждена:

решением Совета депутатов

СП «Хозьминское»»

«15 » мая 2023 г. №58

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### НА 2023 – 2033 ГГ.

#### Обосновывающие материалы

п. Хозьмино

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ» ВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### НА 2023 – 2033 ГГ.

#### Обосновывающие материалы

п. Хозьмино

Содержание

1	Перспективные показатели развития Сельского поселения «Хозьминское» для разработки Программы

1.1	Характеристика территории сельского поселения

1.2	Перспективные показатели развития сельского поселения «Хозьминское»

2	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

3	Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1	Система водоснабжения

3.2	Система теплоснабжения

3.3	Система электроснабжения

3.4	Система водоотведения

3.5	Объекты, используемые для утилизации (захоронения) ТБО (ТКО)

3.6   Объекты жилого фонда

4	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5	Перспективная схема электроснабжения

6	Перспективная схема теплоснабжения

7	Перспективная схема водоснабжения

8	Перспективная схема водоотведения

9	Перспективная схема обращения с ТБО (ТКО)

10	Общая программа проектов

11	Финансовые потребности для реализации Программы

12	Организация реализации проектов

13	Модель для расчета Программы

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ       «ХОЗЬМИНСКОЕ»

Сельское поселение «Хозьминское» входит в состав Вельского муниципального района Архангельской области. Границы муниципального образования определены в соответствии с генеральным планом, планом землепользования и застройки Архангельской области от 06 декабря 2017 года № 56 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского поселения.

Сельское поселение «Хозьминское» расположено в 35 км от г. Вельск, общей площадью 63 990 га. Количество частных домовладений насчитывается около 464. Протяженность дорог составляет около 25 км дорог местного значения и около 30 км регионального значения.

На территории сельского поселения постоянно проживает около 500 человек и состоит из 16 деревень и двух поселков.

Территория расположена в атлантико-арктической области умеренного пояса.

Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под влиянием северных морей и интенсивного западного переноса, обеспечивающего вынос влажных морских масс воздуха с Атлантического океана (летом – холодного, зимой – теплого), а также под влиянием местных физико-географических особенностей территории.

Сложное взаимодействие климатообразующих факторов определяют своеобразие режима каждого климатического элемента – температуры воздуха и почв, атмосферных осадков, ветра, облачности и др.

Основную роль в формировании климата области играет радиационный процесс, определяющийся географической широтой, поэтому количество поступающей солнечной радиации зависит от высоты солнца над  горизонтом   и  продолжительности  дня.

Климат - умеренно-континентальный, теплообеспеченность – умеренно-прохладная. Суровость зимы смягчают влажные ветры с Атлантики, часто дело доходит до оттепелей. Лето прохладное и дождливое.

Продолжительность периода с температурой воздуха выше 10оС составляет 105-110 дней. Среднегодовая температура равна +2,2оС, самым теплым был 2001 год – +2,6оС, а самым холодным – 1982 год – +1,2оС. Абсолютный максимум достиг +36оС, а абсолютный минимум – - 45оС. Средняя температура января составляет – -12,7оС, июля – +18оС. Весна затяжная с неустойчивыми температурами. Осень – продолжительная, с ненастной погодой. Даты начала и конца сезонов условны и меняются из года в год. Астрономическая длительность весны – 92,8 суток, лета – 93,6 суток, осени – 89,8 суток и зимы – 89 суток.

Особенности распределения осадков по территории в известной мере определяются рельефом. На наветренных склонах возвышенностей происходит увеличение количества осадков, а на подветренных – их уменьшение.

Среднегодовая сумма осадков составляет 763,7мм. Среднее число дней с осадками – 210. Высота снежного покрова: средняя – 65см, наибольшего – 90 см, наименьшего – 55 см. Снежный покров в среднем сходит 24 апреля, самый ранний – 4 апреля, самый поздний – 7 мая. Вскрытие рек начинается 22 апреля со средней продолжительностью половодья 14 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/сек. В розе ветров зимой преобладают юго-западные направления, а летом – северные.

Географическое распределение различных направлений ветра и его  скоростей определяется сезонным состоянием поля атмосферного давления.

В целом климатические условия на территории поселения благоприятны для жилищного строительства и для развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

Основной современной экономической базы сельского поселения «Хозьминское» является комплекс отраслей промышленности, которые предприятий занимаются ремонтом и обслуживанием автомобильных дорог, развитием сети торговых переработкой древесины. Градообразующим предприятием является МУП «Хозьминское», так же имеется детский сад с мощностью 50 детей, но по фактическому наполнению (10 человек),общеобразовательная средняя школа которую посещают примерно 33 учащихся, имеется амбулатория, ГАСУ «Вельский психоневрологический интернат» отделение «Хозьминское» - на 60 пациентов, отделение почтовой связи, эксплуатационный участок Вельского филиала ОАО «Ростелеком», Хозьминский участок Архэнерго ПО «Вельские электрические сети», торговая организация Хозьминское сельпо ( 3 торговые точки по поселению), построен новый магазин частного предпринимателя .

Территория сельского поселения «Хозьминское» застроена одноэтажными домами, имеется 5 двухэтажных домов, так же имеется индивидуальная застройка. На территории сельского поселения «Хозьминское» из всего жилфонда оборудовано центральным отоплением около 7%, водопроводом около 5%

1.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ»

Прогноз перспективных показателей развития сельского поселения «Хозьминское» на период до 2033 г. сформирован на основании и с учетом следующих нормативных документов:

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2033 г.;

- Генеральный план Сельского поселения «Хозьминское» на расчетный срок до 2033 г.

Зарегистрированного населения на 2023 г. составляет 700 чел. Все население имеет статус сельского. Плотность населения муниципального образования составляет 1,43 чел./кв.км. Перспективную численность населения сельского поселения «Хозьминское» будут определять не только демографические тенденции последнего времени, но и динамика экономического развития сельского поселения.

Согласно генеральному плану сельского поселения «Хозьминское», при соблюдении условий повышения качества и уровня жизни населения на расчетный срок реализации генерального плана прогнозируется относительная стабилизация численности населения и сохранение на современном уровне.

Площадь муниципального жилого фонда сельского поселения «Хозьминское» составляет 46,2 тыс. кв. метров. Жилищная обеспеченность составляет 35,37 кв. м/чел., для сравнения в Вельском районе 21,7 м2/чел.

Согласно генеральному плану сельского поселения «Хозьминское» жилищный фонд муниципального образования планируется к увеличению.

Основным направлением в жилищной сфере (наряду с новым строительством жилья) должна быть работа по подключению жилых зданий к централизованным системам коммунальной инфраструктуры.

Принимая во внимание, что срок разработки Программы комплексного развития ограничивается 2027 годом, в таблице 2 приведены основные показатели развития сельского поселения «Хозьминское» до 2027 года с учетом предусмотренных Генеральным планом параметров (как ежегодных, так и целевых на расчетный срок).

Таблица 2

| Показатель | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв.м | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |

# 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов произведен на основании прогнозной численности населения и перспективных показателей развития сельского поселения «Хозьминское». Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и показателях присоединенной нагрузки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление электрической энергии, всего, в т.ч.: | МВт∙ч | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
|  | население | МВт∙ч | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
|  | бюджетные организации | МВт∙ч | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
|  | прочие потребители | МВт∙ч | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1.2. | Присоединенная нагрузка | МВт | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Потребление тепловой энергии, всего, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 | 1,654 |
|  | население | тыс. Гкал | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
|  | бюджетные организации | тыс. Гкал | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | прочие потребители | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 1.2. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Потребление воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
|  | население | тыс. м3 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | 3,66 |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2.2. | Присоединенная нагрузка | м3/ч | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем принятых сточных вод от потребителей, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | население | тыс. м3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | прочие потребители | тыс. м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.2. | Присоединенная нагрузка | м3/ч | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 4 | Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, в т.ч.: | тыс. м3 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
|  | население | тыс. м3 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 |
|  | организации | тыс. м3 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ»

Водоснабжение поселка Хозьмино осуществляется от централизованной системы водоснабжения. Объекты водоснабжения эксплуатируются МУП «Хозьминское» на основании концессионного соглашения от 12 августа 2016 года.  Система водоснабжения включает в себя две артезианские скважины глубиной по 40 м (основную и резервную), башню Рожновского объемом 75 куб. м, систему водопровода протяженностью 1830 м; 6 водоразборных колонок; 8 пожарных гидрантов из которых 2 нерабочих; сеть летних водопроводов, сеть водопроводных колодцев с запорной арматурой.

В целях выполнения норм федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении» вся водопроводная сеть СП «Хозьминское» оборудована приборами учета и контроля. Приборы учета воды стоят как на артезианских скважинах, так и на местах разбора воды. Учет разбора воды на колонках осуществляется по нормативам расхода.

МУП «Хозьминское» проводит анализ качества воды по следующему графику: ежеквартально – бактериологический анализ, ежегодно – полный анализ.

В СП «Хозьминское» имеется 48 общественных колодцев, так же имеются частные колодцы.

Основными проблемами водоснабжения на территории СП «Хозьминское» являются:

- значительный износ части трубопроводов, проложенных и эксплуатируемых с 1967 года, износ запорной арматуры. Высокий их процент износа приводит к частым авариям;

- глубина расположения магистральных трубопроводов, состоящих из чугунных труб диаметром 100 мм, составляет более 2,5 метра и отсутствие землеройной техники на территории СП «Хозьминское», способной достать до такой глубины;

- необходимость ремонта и очистки общественных колодцев.

Часть этих задач должна решена в процессе эксплуатации объектов по концессионному соглашению.

Решение задач, связанных с обеспечением населения СП «Хозьминское» качественной водой – это очень важный и дорогостоящий процесс, требующий комплексного, углубленного подхода.

В настоящее время из всех населенных пунктов сельского поселения «Хозьминское» централизованную систему водоотведения имеет только п. Хозьмино.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- износ части оборудования и сетей;

- отсутствие водоочистных сооружений;

- отсутствие поясов СЗЗ;

- проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- износ сетей, в связи с чем, увеличивается количество аварий;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие и низкое качество регулирующей запорной арматуры.

Необходимо создание централизованной системы водоснабжения в сельском поселении «Хозьминское», которая должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность сельского поселения в части надежного водоснабжения, а так же потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении поселения являются:

- большой износ оборудования и сетей;

- отсутствие водоочистных сооружений;

- высокий показатель утечек и неучтенных расходов воды;

- отсутствие поясов СЗЗ;

- проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

- высокий износ сетей, в связи с чем, увеличивается количество аварий;

- высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие и низкое качество регулирующей запорной арматуры;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Совершенствование и расширение системы водоснабжения СП «Хозьминское» необходимо для улучшения качества жизни населения, защиты его здоровья и благополучия.

Необходимо дальнейшее улучшение централизованной системы водоснабжения в сельское поселение «Хозьминское», которая должна представлять собой развитый комплекс сооружений и сетей, который удовлетворяет в первую очередь, потребность в части надежного водоснабжения, а также, потребности населения в обеспечении питьевой водой с выполнением требований по охране окружающей среды и нормативных требований к качеству питьевой воды.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения «Хозьминское» – это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На каждую водопроводную скважину составляется паспорт, где записываются все сведения о скважине (конструкция, состояние, проект скважины, геологические разрезы, данные буровых журналов, акты о неполадках при бурении, сведения о пробных откачках, анализ воды, акты генеральных испытаний при эксплуатации, данные о ремонтах, изменения нормальных условий эксплуатации). В журнал работы скважины заносятся показания приборов, сведения о неисправностях. Артезианские скважины на водозаборах герметизированы и оснащены приспособлениями, позволяющими подавать воду пожарными автомобилями.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина технически неизбежных потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

- полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов.

- организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ»

Существующая система теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» включает в себя:

- котельные - 2 ед.;

- тепловые сети – 2,464 км;

- тепловые колодцы, оснащены запорной арматурой – 12 ед.

Все объекты теплоснабжения поселка Хозьмино находятся в эксплуатации МУП «Хозьминское» в соответствии с заключенным концессионным соглашением от 12 августа 2016 года.

Одна из котельных находится в д. Смольянская. Ранее данная котельная в д. Смольянская отапливала здание местного клуба и магазин Хозьминского сельпо. Так как котельная являлась экономически неэффективной из-за малого количества потребителей, она была законсервирована на неопределенный срок, а потребители переведены на электрическое и печное отопление. Основная характеристика котельных системы теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» представлена в таблице.

Характеристика котельных системы теплоснабжения поселения СП «Хозьминское»

| № п/п | Адрес/название котельной | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность сети, м | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Смольянец (законсервирована) | дрова | неизвестна | 100 | 1 |
| 2 | п. Хозьмино, ул. Цветочная, 11 | дрова | 2,23 (без учета резервных котлов) | 2364 | 3 основных |
| ИТОГО |  |  | 2464 | 4 |

Таким образом, основным видом топлива систем теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» являются дрова, насосы для подачи теплоносителя работают от электроэнергии. Протяженность тепловых сетей от котельных до стен зданий потребителей составляет 2,5 километров.

Основными потребителями услуг теплоснабжения в СП «Хозьминское» являются:

- бюджетные учреждения (соц. сфера) – 1144,516 Гкал/год (50,4%);

- население – 682,428 Гкал/год (30,1%);

- прочие потребители (организации, предприниматели) – 258,78 Гкал/год (11,4%);

- собственное потребление – 184,57 (8,1%).

В системе теплоснабжения также имеются проблемы, которые перечислены ниже по степени их актуальности:

1. Внутридомовая система теплоснабжения в связи с ветхостью находится аварийном состоянии. Трубы диаметром 50 мм требуют замены, секции радиаторов нуждаются в механической прочистке.

2. Котельная п. Хозьмино оснащена тремя действующими котлами. Установлен котел КВр-0,7 (Кировского или Ижевского производства). При установке данного котла у котельной появился резерв в теплоснабжении не менее 70%, что позволило увеличить мощность сети теплоснабжения и подключить новых потребителей.

Существующие проблемы возникали из-за недофинансирования системы теплоснабжения в общей инфраструктуре жилищно-коммунального хозяйства, а также из-за недостаточного уровня собираемости платежей населения за отопление, но с проведением мероприятий собираемость платежей удовлитворительная.

В рамках заключенного концессионного соглашения в период его действия проведены комплекс мероприятий, направленных на реконструкцию объектов теплоснабжения поселка Хозьмино.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. Дефициты тепловой мощности на источниках тепловой энергии отсутствуют.

Тепловая нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха. Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для данного региона расчетная температура наружного воздуха –33 ̊С. При отсутствии баланса тепловой мощности, в холодный период года, при достижении температур наружного воздуха значений близких к расчетным, появляется дефицит тепловой энергии, и как следствие, снижение температуры внутреннего воздуха в помещениях потребителей ниже нормативной, и в возможное размораживание тепловой сети.

Производительность источников тепловой энергии, полностью обеспечивает потребности сельского поселения в тепловой энергии. Располагаемые тепловые мощности и присоединенная тепловая нагрузка сбалансированы, имеется существенный резерв мощности теплоисточников.

Общий объем выработки тепловой энергии и потери в сети представлены в таблице .На долю населения приходится 19% отпуска тепловой энергии.

| Наименование | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 | 2758 |  |  |  |
| Потери тепловой энергии в сетях | Гкал | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии - всего, в т.ч.: | Гкал | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 | 1654 |  |  |  |
| население | Гкал | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |  |  |  |
| бюджетные организации | Гкал | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 | 833 |  |  |  |
| прочие потребители | Гкал | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |  |  |  |

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ»

Электроснабжение сельского поселения «Хозьминское» осуществляется централизованно.

Филиал Архэнерго ПО «Вельские электрические сети» Хозьминский участок осуществляет передачу электрической энергии на все территории сельского поселения «Хозьминское» и обеспечивает население в 500 человек. Архэнерго ПО «Вельские электрические сети» Хозьминский участок эксплуатирует воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ, а также трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

\Общая характеристика электрических сетей СП «Хозьминское»*

| № | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ТП-10/0,4 кВ и установленная мощность силовых трансформаторов 10/0,4 кВ всего, в том числе: | шт. | 15 |
|  |  | МВА | 1,74 |
|  | комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП-10/0,4 кВ) | шт. | 15 |
|  |  | МВА | 1,74 |
| 2. | Количество фидеров 6-10 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. | 5 |
|  |  | км | 52 |
|  | воздушных линий 10 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. | 5 |
|  |  | км | 52 |
| 3. | Количество фидеров 0,4 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. | 46 |
|  |  | км | 42,1 |
|  | воздушных линий 0,4 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. | 46 |
|  |  | км | 42,1 |
| 6. | Численность обслуживающего персонала | чел. | 4 |

* Источник: Архэнерго ПО «Вельские электрические сети» Хозьминский участок.

На балансе ПО «Вельские электрические сети» находится 15 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с установленной мощностью трансформаторов 1740 кВА и ЛЭП-10 кВ 5 шт. протяженностью 52 км.

Объемы нового строительства электросетевых объектов в зоне обслуживания будут определены исходя из прогнозируемых нагрузки и месторасположения, состояния и технических параметров существующей сети и подлежат уточнению при конкретном проектировании.

## 3.4 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

На данный момент в сельском поселении «Хозьминское» нет сети канализации

Как показывают результаты обследования и оценки состояния сетей и сооружений системы водопровода имеют средний уровень физического износа (более 40 %), морально устарели и в целом, не соответствуют требованиям современных санитарно-технических регламентов и экологических нормативов. Поэтому необходим капитальный ремонт и обновление оборудования замена или бестраншейное восстановление ветхих участков сетей канализации, смотровых колодцев.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- дальнейшее развитие централизованной сети водоотведения на территории сельского поселения;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения объектов капитального строительства.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Хозьмино с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- реконструкция всех существующих сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для жителей СП «Хозьмино» .

Таким образом, требуется развитие системы водоотведения для обеспечения охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижения негативного воздействия на водные объекты путем очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СБОРА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общий объем твердых бытовых отходов, жидких бытовых отходов (далее по тексту ТБО, ЖБО) составляет около 1,2 тыс. куб.м. в год.  Весь муниципальный жилой фонд, все производственные предприятия и учреждения социальной сферы находятся на территории поселка Хозьмино, поэтому наибольший объем ТБО, образующийся в муниципальном образовании, приходится на п. Хозьмино. По нормативным расчетам в п. Хозьмино образуется 0,26 тыс.куб.м ТБО и 0,92 тыс.куб.м ЖБО.

ТБО от муниципального жилого фонда, а также от школы и интерната собираются на площадках ТКО (18шт.) по поселению, площадках КГО (3 шт.)  и вывозятся на полигон в город Вельск для складирования отходов, техникой ООО «ЭкоИнегратор» в определенный согласованный день.

На территории присутствует проблема возникновения и функционирования несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию, эффективный контроль со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, размещением бытовых отходов:

- отсутствие лицензированного полигона для сбора и размещения ТБО и ЖБО;

- отсутствие денежных средств на создание полигона и уборку несанкционированных свалок;

- неразвитость экологической культуры населения, особенно у молодого поколения;

- недостаточно проработана система вывоза ТБО от частных домовладений, не обеспеченных выгребными ямами.

3.6. ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ХОЗЬМИНСКОЕ»

Весь муниципальный жилой фонд СП «Хозьминское» является собственностью МО «Вельский муниципальный район». Общее количество муниципального жилого фонда на территории СП «Хозьминское» составляет 8354 м2. С большинством населения, проживающего в муниципальном жилищном фонде, заключены договора социального найма с нанимателями. По договорам на коммунальные услуги оказываются услуги по теплоснабжению, водоснабжению. Управляющей компании в настоящее время не имеется.

Многоквартирные дома имеют износ от 42 до 71%, бывшее жилье совхоза «Хозьминский» в своем большинстве имеет износ более 60%, часть жилья необходимо сносить.

Удовлетворительное состояние имеет лишь один дом 1982 года постройки, получивший капитальный ремонт в 2009 году. Все остальные многоквартирные дома остро нуждаются в капитальном ремонте. Из всего перечня требуемых работ по капитальному ремонту на первое место необходимо поставить:

- замену кровли на домах по адресу: п. Хозьмино, ул. Дроздова, д.2;

- прочистку с частичной заменой труб системы отопления в п. Хозьмино по адресам: уд. Дроздова, д.2, ул. Школьная, д.8;

- замена электропроводки в жилах домах: уд. Дроздова, д.2 и д.3, ул. Школьная, д.8, ул. Центральная, д. 24 и д.25.

В СП «Хозьминское» имеется небольшая очередь из нуждающихся в получении муниципального жилья. Данную проблему можно решить только строительством нового социального жилья или капитальным ремонтом ветхого жилья.

В СП «Хозьминское» обслуживанием жилья занимается МО Вельский муниципальный район», доля приватизированных квартир в настоящий момент составляет всего 10-15% от общего объема жилого фонда; управляющая компания по обслуживанию домов ООО «Важское». Конкурсы на право управления многоквартирными домами проводятся органами власти Вельского района. Сбор средств с нанимателей за текущее содержание и управление осуществляется управляющей компанией по обслуживанию домов ООО «Важское». Большинство проживающих в муниципальном жилищном фонде имеют низкие доходы, многие не платежеспособны, на изменения тарифов население реагирует всегда отрицательно.

4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Стратегической целью является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское», обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения «Хозьминское».

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» на перспективный период до 2033 года являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению, сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке.

- приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения;

- повышение инвестиционной привлекательности предприятия коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения «Хозьминское».

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

- Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения «Хозьминское».

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки;

| № п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система электроснабжения |
| 1.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению, % |
|  |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения, % |
| 1.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем электроснабжения | Потребление электрической энергии, млн кВт∙ч |
|  |  | Присоединенная нагрузка, тыс. кВт |
| 1.3 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами электроснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории МО, % |
|  |  | Доля объемов электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 1.4 | Показатели надежности системы электроснабжения Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Аварийность системы электроснабжения (количество аварий и повреждений на 1 км сети в год) |
|  |  | Перебои в снабжении потребителей, час/чел. |
|  |  | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
| 1.5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы систем электроснабжения Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень потерь электрической энергии, % |
| 1.6 | Показатели эффективности потребления электрической энергии | Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. |
|  |  | Удельное электропотребление в многоквартирных домах, на 1 м2 |
| 1.7 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, т |
| 2 | Система теплоснабжения |
| 2.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения, % |
| 2.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Потребление тепловой энергии, Гкал |
|  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| 2.3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час/день |
| 2.4 | Показатели надежности системы теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % |
| 2.5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал |
|  |  | Удельный расход топлива, кг у.т./Гкал |
|  |  | Удельный расход воды, м3/Гкал |
| 2.6 | Показатели эффективности потребления тепловой энергии | Удельное теплопотребление в многоквартирных домах, на 1 м2 |
| 2.7 | Показатели воздействия на окружающую среду Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Объем выбросов, т |
| 3 | Система водоснабжения |
| 3.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % |
| 3.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения | Потребление воды, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/ч. |
| 3.3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 3.4 | Показатели надежности систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 3.5 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
| 3.6 | Показатели эффективности потребления воды и водоотведения | Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. |
| 4 | Система водоотведения |
| 4.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Повышение доступности предоставления коммунальных услуг в части водоотведения населению | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 4.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоотведения | Объем водоотведения, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
| 4.3 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 4.4 | Показатели надежности систем водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
| 5 | Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО |  |
| 5.1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) ТБО новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
|  |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам, % |
| 5.2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности систем утилизации (захоронения) ТБО | Объем образования (накопления) ТБО от всех потребителей, тыс. м3 |
|  |  | Объем ТБО, поступающих на полигоны, всего, тыс. м3 |

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы топлива и энергии, проценты собственных нужд, проценты потерь в сетях);

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения муниципального образования являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели реализации Программы приведены в Приложении 1 к Программе.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

# 5.Перспективная схема электроснабжения

Выявленные проблемы функционирования и развития системы электроснабжения сельского поселения «Хозьминское» решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- строительство и реконструкция объектов электроснабжения с целью подключения новых потребителей;

- обеспечение сетевого резервирования;

- реконструкция объектов электроснабжения в связи с превышением срока их эксплуатации.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» также включает: группу проектов «Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем», в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения, исходя из их равномерного выполнения в течение планируемого периода строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что территориальная сетевая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Право собственности на инфраструктуру регистрируется в порядке, предусмотренном законодательством.

На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.

В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований).

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г.№643); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.

# 6.Перспективная схема теплоснабжения

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в городе источниках теплоснабжения;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования отопительных котельных, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское» также включает: группу проектов «Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем», в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения «Хозьминское» представлен в Приложении

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

# 7.Перспективная схема водоснабжения

Выявленные проблемы функционирования и развития системы водоснабжения сельского поселения «Хозьминское» решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования, оказывающего негативное воздействие на окружающую природную среду.

Для гарантированного водоснабжения сельского поселения «Хозьминское» при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в рабочем состоянии, с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий, в том числе демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу Ø 110÷75 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2033 г.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

# 8.Перспективная схема водоотведения

Выявленные проблемы функционирования и развития системы водоотведения сельского поселения «Хозьминское» решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Основными направлениями данных мероприятий являются:

- максимально возможное использование существующего оборудования;

- вывод из эксплуатации малоэкономичного, устаревшего оборудования, оказывающего негативное воздействие на окружающую природную среду.

Жилые дома частной застройки поселения, не имеющие системы канализации, предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации муниципального образования.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения представлен в Обосновывающих материалов.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивает прокладку сетей водоотведения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий по строительству головных сооружений и магистральных сетей (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2033 г.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

# 9.Перспективная схема обращения с ТБО (ТКО)

На территории сельского поселения «Хозьминское» отсутствуют объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТБО. В Генеральном плане предусмотрено оформление объекта свалка с последующим лицензированием.

Учитывая вышесказанное, а также то, что в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №458-ФЗ организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отнесена к полномочиям субъекта Российской Федерации представляется целесообразным осуществлять деятельность в сфере обращения с ТБО (ТКО) в соответствии с утверждаемой уполномоченным органом Архангельской области территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами и генеральной схемой очистки территории сельского поселения «Хозьминское».

10.ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части  реформирования жилищно–коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития СП «Хозьминское».

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории сельского поселения «Хозьминское».

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение 1), объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития сельского поселения «Хозьминское» на 2023 – 2033 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское»;

- приоритетные задачи развития территории сельского поселения «Хозьминское».

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы коммунального водоснабжения и водоотведения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения сельского поселения «Хозьминское», направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение надежности и стабильности работы системы водоснабжения сельского поселения «Хозьминское» путем реконструкции сетей и замены оборудования для уменьшения числа аварий (в соответствии с заключенным концессионным соглашением).

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей

- установка пяти новых котлов

- промывка батарей в домах

- замена теплоизоляции на трубопроводах

- установка на трубах фильтров

- замена насосов на более экономичные

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в необходимом количестве при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- модернизация существующих объектов системы теплоснабжения;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду.

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг поселения при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей.

Направление 4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV класса опасности.

Направление включает следующие разделы:

Сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов I-IV класса опасности

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению твердых бытовых отходов I-IV класса опасности.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

- улучшение санитарного состояния территории сельского поселения «Хозьминское»;

- улучшение экологического состояния сельского поселения «Хозьминское».

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Хозьминское», что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Хозьминское» будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой Хозьминского сельского поселения, формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

# 11.Финансовые потребности для реализации Программы

Электроснабжение

Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г.№643); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам-аналогам, оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г., без учета налога на добавленную стоимость.

Реализация разработанных мероприятий направлена на поддержание нормативных параметров работы системы и повышение эффективности работы системы за счет меньшего количества нарушений.

Увеличение затрат на передачу электрической энергии за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей.

Теплоснабжение

Финансовые потребности определены на основании укрупненных сметных нормативов (Государственные сметные нормативы). Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), оценок экспертов и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г. без учета налога на добавленную стоимость.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат на тепловую энергию за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей.

Водоснабжение

Финансовые потребности определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-2012. Москва, 2012 – 194 стр. Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 г. №643), смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2017 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности водоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на воду, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии воды, электроэнергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат на воду за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей.

# 12.Организация реализации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения «Хозьминское» организациями;

- проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием Вельского муниципального района, в состав которого входит сельское поселение «Хозьминское»;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Проекты, реализуемые действующими на территории сельского поселения «Хозьминское» организациями

Основной формой реализации инвестиционных проектов действующими организациями является разработка ими инвестиционных программ и последующее утверждение инвестиционной составляющей к тарифам для потребителей.

Инвестиционные программы разрабатываются с целью строительства, капитального ремонта, реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса.

Разработка, согласование и утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, происходит в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовой потребностей инвестиционных программ могут быть собственные средства предприятия (прибыль, амортизационные отчисления) и привлеченные средства (заемный капитал, средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и др.).

Источники покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с учетом доступности тарифов организаций для потребителей коммунальных услуг.

Достоинства

- основной инструмент реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработанная инвестиционная программа упрощает процесс получения ресурсоснабжающими организациями заемных средств на реализацию мероприятий программы;

- в процессе утверждения инвестиционных программ проверяется доступность для потребителей тарифов организаций на коммунальные услуги;

- развитая правовая основа для разработки, утверждения, реализации и корректировки инвестиционных программ.

Недостатки

- ограничение роста тарифов предельными индексами роста и предельными уровнями тарифов.

Проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии)

С целью привлечения инвестиций на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, находящихся в муниципальной собственности, применяется механизм заключения концессионных соглашений.

Отношения, возникающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений регулируются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

По концессионному соглашению концессионер обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать объект соглашения (в данном случае – объект(-ы) коммунального хозяйства), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта, а орган местного самоуправления или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (концедент), в собственности которого находится объект концессионного соглашения, обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения.

Объекты коммунального хозяйства, являющиеся объектом концессионного соглашения, могут находится на праве хозяйственного ведения у муниципального унитарного предприятия.

Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения. В отношении объектов коммунального хозяйства концессионная плата может не предусматриваться.

Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса.

В качестве критериев конкурса могут устанавливаться:

- сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;

- технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;

- объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

- предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и (или) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера и др.

Порядок заключения, исполнения и прекращения концессионных соглашений устанавливается законодательством Российской Федерации.

Типовое соглашение в отношении объектов коммунальной инфраструктуры утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения».

Достоинства

- один из наиболее эффективных механизмов привлечения частных инвестиций в развитие коммунального хозяйства;

- обеспечивается эффективное использование имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

- организуется контроль за деятельностью концессионера (за соблюдением сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлением инвестиций, соответствием технико-экономические показателям и др.);

- учитываются интересы потребителей коммунальных услуг (одним из критериев при отборе концессионера являются предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности)

Недостатки

- данный механизм пока мало распространен, что не позволяет оценить опыт других муниципальных образований;

- отсутствует полноценная правовая база для применения данного механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием Вельского муниципального района

Создание организаций со смешанной формой собственности с целью реализации социально значимых проектов, является одной из форм государственно-частного (муниципально-частного) партнерства. Главный принцип создания таких организаций – объединение государственного (муниципального) и частного капитала.

Правоотношения, возникающие в результате создания таких организаций, регулируются законодательством Российской Федерации.

Достоинства

- сохраняется социальная направленность деятельности организации;

- объединяются ресурсы сторон;

- затраты и финансовые риски распределяются пропорционально вкладу в уставный капитал;

- обеспечивается эффективное расходование бюджетных средств;

- используется «предпринимательский» подход к управлению муниципальным имуществом.

Недостатки

- сложность поиска инвесторов;

- возврата капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов.

Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Суть данного варианта – объединение частных капиталов с целью сокращения финансовых и организационных издержек при реализации инвестиционных проектов. В данном случае финансовое обеспечение инвестиционного проекта осуществляется путем взносов сторонних соучредителей. При этом может быть создано новое юридическое лицо, либо сохранено одно из прежних юридических лиц.

Достоинства

- отсутствует дополнительная нагрузка на бюджет муниципального образования, т. к. инвестиционный проект реализуется за счет средств частных инвесторов.

Недостатки

- сложность возврата капитала с требуемой нормой доходности вследствие ограничения роста тарифов;

- низкая прозрачность деятельности организаций.

# Модель для расчета Программы

Оформление схем взаимодействия процессов в модели исполнено в нотации IDEF0 в соответствии с Р 50.1.028-2001 «Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. Методология функционального моделирования».

Электронная копия Программы представлена виде:

- одного файла в формате PDF/А (стандарт ISO 19005-1:2005), содержащего полный текст Программы;

- в виде совокупности файлов программ MS Word, MS Excel в форматах, позволяющих их редактирование.

Наименование файлов, содержащих части Программы (главы, разделы, подразделы, пункты, приложения), соответствует наименованиям частей Программы.

Файлы в дереве папок размещены в соответствии с их принадлежностью к уровню иерархической структуры оглавления Программы.