Приложение

к постановлению № 33 от 23.05.2013 г.

СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЗЬМИНСКОЕ»

п. Хозьмино

2013 год

Глава 1.

Раздел 1.

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах МО «Хозьминское»

Муниципальное образование «Хозьминское» (далее - МО «Хозьминское») состоит из 18 населенных пунктов и имеет площадь 69,99 тыс. га. Централизованные котельные располагаются в двух населенных пунктах: в административном центре – п. Хозьмино и в деревне Смольянская.

1. Котельная п. Хозьмино

Общая площадь строительных фондов, подключенных к котельной п. Хозьмино по данным на 2012 год составляет 7422,8 кв. м, из них жилищный фонд 1983, 1 кв.м. Весь отапливаемый жилфонд является двухэтажным. Отопительный объем составляет 30437,24 куб. м, из него жилищный фонд – 8407 куб.м.

Прирост площади строительных фондов планируемых к подключению к системе теплоснабжения п. Хозьмино составляет 195,5 кв.м за счет жилого дома по адресу: п. Хозьмино, ул. Центральная, 27. На 01.01.2013 г этот дом не подключен к центральной системе отопления и  требует капитального ремонта. Объем потребления тепловой энергии (мощность, Q) потребителями составляет 2159,99 Гкал в год (при расчетной средней температуре наружного воздуха – 4,7 ºС).

2. Котельная д. Смольянская

Площадь строительных фондов, подключенных к котельной д. Смольянская составляет 160 кв.м. Отопительный объем составляет 433 куб.м. Объем потребления тепловой энергии за 2012 год составил 130 Гкал в год  (при расчетной средней температуре наружного воздуха – 4,7 ºС).

Раздел 2.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

- п. Хозьмино котельная МУП «Хозьминское»

Располагаемая мощность котельной п. Хозьмино составляет 1,63 Гкал/час от двух основных котлов марки КВр. В резерве находятся два действующих котла типа «Ураган», мощность которых определяется приблизительно, но не ниже мощности основных.

Расчет полезного отпуска тепловой энергии на 2013 год

| № | Показатели | Ед. измерения | Утверждено в действующем тарифе на 2012 год | План на 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выработано тепловой энергии | Гкал | 2187,57 | 2461,4 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | 27,41 | 142,86 |
| 3 | Объем покупаемой тепловой энергии | Гкал | --- | --- |
| 4 | Отпуск тепловой энергии в сеть, всего | Гкал | 2156,8 | 2318,54 |
| 5 | Отпуск тепловой энергии сторонним потребителям | Гкал | 1891,8 | 2017,13 |
| 6 | Потери тепловой энергии | Гкал | 256 | 301,4 |
| 7 | Полезный отпуск | Гкал | 1891,8 | 2017,13 |

- Котельная д. Смольянская

Общая мощность оборудования определяется приблизительно в 130 Гкал в год от одного самодельного котла. Затраты на собственные нужды, а так же на потери не рассчитаны в связи с малым объемом производимой тепловой энергии и перспективой перевода потребителей на электроотопление.

Расчет затрат топлива на производство

тепловой энергии котельной п. Хозьмино

| Показатели | Утверждено в тарифе 2012 г. | План на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Расход натурального топлива, куб. м | 1894,8 | 2203,23 |
| Цена, руб./v | 527,5 | 655,85 |
| Расходы на топливо, тыс. руб. | 999,5 | 1440,6 |

Вид топлива для котельной – дрова. Потребность в топливе на следующий год за отчетным: 2461 Гкал*0,2381/0,266=2203,23 куб.м.

Расходы на топливо: 2203,23*(500+67,38+86,47)=1440,6 тыс. руб., где

500 – тариф на дрова,

67,38 – расколка,

86,47 – распиловка.

Расчет затрат на электроэнергию для производства

тепловой энергии котельной п. Хозьмино

| № | Показатели | Ед. измерения | Утверждено в тарифе 2012 г. | План на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход электроэнергии | кВт. ч | 69224 | 83687,6 |
| 2 | Тариф | руб./кВт. ч | 6,54 | 7,06 |
| 3 | Стоимость электроэнергии | тыс. руб. | 452,4 | 590,4 |

Потребление электроэнергии 34 кВт. ч * 2461,4 Гкал=83867 кВт. Ч

Расходы на оплату электроэнергии: 83867 *  7,06=590834,46 руб.

Тариф на электроэнергию с учетом НДС спрогнозирован путем увеличения утвержденного тарифа на индекс цен равный 108%.

Расчет затрат на теплоноситель (воду) для производства

тепловой энергии котельной п. Хозьмино

| № | Показатели | Ед. измерения | Утверждено в тарифе 2012 г. | План на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход теплоносителя | куб.м | 1093,8 | 1180,51 |
| 2 | Тариф | руб./куб. м. | 38,73 | 67,00 |
| 3 | Стоимость воды | тыс. руб. | 42,4 | 79,1 |

Запитка системы теплоснабжения п. Хозьмино теплоносителем происходит водой, поставляемой из водопроводной сети от собственной артезианской скважины. Лицензия на добычу недр АРХ номер 01374 вид ВЭ.

Калькуляция стоимости тепловой энергии на 2013 год.

а) котельная п. Хозьмино МУП «Хозьминское» (план)

Производство, Гкал

Выработано – 2461,4;

Расход на собственные нужды – 142,86;

Отпуск в сеть – 2318,54;

Потери в сети- 301,4;

Полезный отпуск – 2017,13;

Товарный отпуск – 2017,13;

в т.ч. населению – 737,41.

Расходы, тыс. руб.

Топливо – 1440,6;

Теплоноситель – 79,1;

Электроэнергия – 590,8;

Заработная плата – 619,2;

Начисления на заработную плату – 205,0;

Амортизация основных фондов – 150,7;

Материалы – 1,6;

Ремонт и ТО – 35,0;

Цеховые расходы – 262,5;

Прочие расходы – 24,1;

Цеховая себестоимость – 3408,6;

Цеховая себестоимость товарная – 3408,6;

Общехозяйственные расходы – 828,2;

Себестоимость товарная – 4238,8;

Прибыль – 423,68;

Отчисления департаменту – 0,0;

Стоимость всего – 4660,48;

Тариф – 2310,45 руб./Гкал

Фактически агентство по тарифам и ценам Архангельской области утвердило для МУП «Хозьминское» тариф в размере 1741 руб./Гкал для сторонних организаций и 1109,02 руб./Гкал для населения.

а) котельная д. Смольянская

Котельная д. Смольянская, принадлежащая МУК «Хозьминская клубная система», осуществляет продажу тепловой энергии магазину №2 Хозьминского сельпо. Стоимость в 2013 году составила (по фактическим затратам) 1713 руб./Гкал. Отапливаемая площадь 40 кв.м. Остальная часть вырабатываемой тепловой энергии идет на собственные нужды: отопление помещения клуба и помещения библиотеки. Отпуск тепла населению не производится.

Расчет полезного отпуска тепловой энергии в соответствии с утвержденными нормативами потребления в жилом фонде п. Хозьмино

| Адрес объекта | Наружный объем здания, куб. м | Расчетная температура внутреннего воздуха, ºС | Отапливаемая площадь, кв. м | Норматив потребления тепловой энергии, действующий с 01.09.2012 г., Гкал кв./ м | Годовой полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная, д.8 | 2314 | 20 | 530 | 0,0388 | 164,51 |
| Дроздова, д.2 | 2309 | 20 | 516 | 0,0388 | 160,17 |
| Дроздова, д.3 | 2203 | 20 | 518,8 | 0,0388 | 161,04 |
| Центральная, д.24 | 781 | 20 | 210,6 | 0,0388 | 65,37 |
| Центральная, д.25 | 800 | 20 | 207,7 | 0,0388 | 64,47 |
| Итого: | 8407 |  | 1983,1 |  | 615,56 |

Раздел 3.

Перспективные балансы теплоносителя

п. Хозьмино

В тепловых сетях котельной МУП «Хозьминское» потери теплоносителя обосновываются разбором теплоносителя населением и организациями. Удельный вес потерь теплоносителя очень мал и не играет существенной роли. За осенне-зимний отопительный период 2012-2013 гг. потери составили порядка одного куб. м за сутки. Аварийных утечек в тепловых сетях не наблюдается, так как новые современные сети были проложены в 2007 году и пока еще имеют небольшой процент износа. Исключением являются аварии внутри отапливаемых объектов: в таких случаях приходится сливать теплоноситель со всего объекта. Водоподготовка не осуществляется.

д. Смольянская

В тепловых сетях котельной МУК «Хозьминская клубная система» потери теплоносителя находятся на уровне 60-80 л в смену, что для такого малого объема производства теплоэнергии считается аварийным. Утечки происходят внутри отапливаемых объектов и обнаружить их очень затруднительно. Подпитка системы осуществляется вручную из местных источников водоснабжения (колодец).

Раздел 4.

Предложения по новому строительству,

реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

п. Хозьмино

1. Существует необходимость в техническом перевооружении котельной с установкой нового котла КВр-0,93. Установленная мощность котельной после реконструкции должна быть не менее 1,86 Гкал/час от двух основных котлов без учета резервных.

Резервные котлы, в виду их экономической нерентабельности, использовать постоянно нецелесообразно, но и демонтажу они не подлежат. Включаться в сеть данные котлы могут в любой необходимый момент при аномально низких температурах.

2. Необходимо так же техническое перевооружение оборудования для подачи теплоносителя в сеть. В настоящее время установлены двигатели и насосы еще советского производства мощностью 7,5 кВт.ч с числом оборотов до 3000. Необходимо их заменить на более экономичные с лучшей производительностью типа Гринфус.

д. Смольянская

Существующая котельная не нуждается в реконструкции и перевооружении в виду перспективы ее закрытия и перехода потребителей на электрообогрев.

Раздел 5.

Предложения по новому строительству

и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

в п. Хозьмино

1. Необходимо провести замену теплотрассы по маршруту котельная-школа длиной 120 м на трубы ППУ-ПЭ для предотвращения аварийных ситуаций на данном участке сети.

2.  Существует необходимость в прокладке новых сетей к дому № 27 по ул. Центральная.

3. Внутридомовые системы отопления в муниципальном отапливаемом жилфонде остро нуждаются в прочистке с частичной их заменой.

Раздел 6.

Инвестиции в новое строительство,

реконструкцию и перевооружение тепловых сетей

в п. Хозьмино

Все необходимые работы по реконструкции, строительству и техническому перевооружению ведет предприятие, которому на правах хозяйственного ведения принадлежит все имущество, необходимое для поддержания нормального температурного режима в жилых и производственных помещениях п. Хозьмино – МУП «Хозьминское».

Кроме собственных средств предприятия планируется привлекать средства районного и областного бюджета по программам поддержки ЖКХ.

Внутридомовые системы отопления планируется ремонтировать за счет собственников данных помещений.

Раздел 7.

Решение о создании единой теплоснабжающей организации

Постановлением Главы МО «Вельский муниципальный район» №571 от 10.08.2005 г. создано муниципальное унитарное предприятие «Хозьминское» для осуществления деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в том числе согласно п.п. 2.3.1. и 2.3.2 производства, передачей и распределением тепловой энергии котельными и деятельности по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей.

Распоряжением Комитета по управлению имуществом МО «Вельский район» №136 от 26.08.2005 в связи с государственной регистрацией МУП «Хозьминское», во исполнение Постановления Главы «Вельский муниципальный район» №571 от 10.08.2005 г. и в соответствии с главами 4 и 19 ГК РФ и главой 8 Положения «О порядке управления муниципальной собственностью» муниципальное имущество Хозьминской сельской администрации для обеспечения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства передано в хозяйственное ведение МУП «Хозьминское».

Глава 2.

Раздел 1.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

п. Хозьмино

Существующее положение в сфере производства, передачи

и потребления тепловой энергии для целей

теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Единой теплоснабжающей организацией на территории МО «Хозьминское» является МУП «Хозьминское». Зона эксплуатационной принадлежности – до границ объектов теплопотребления, за исключением ГСБУ «Хозьминский дом-интернат для престарелых и инвалидов», который отвечает за воздушный участок теплотрассы длиной 30 м. Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающего предприятия п. Хозьмино представлены в таблице.

| № п/п | Адрес (номер дома, строения) | Назначение здания | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьная, 8 | жилой дом | централизованное |
| 2 | Дроздова, 2 | жилой дом | централизованное |
| 3 | Дроздова, 3 | жилой дом | централизованное |
| 4 | Центральная, 24 | жилой дом | централизованное |
| 5 | Центральная, 25 | жилой дом | централизованное |
| 6 | Цветочная, 11 | мастерские | централизованное |
| 7 | Цветочная, 11а | котельная, гараж ИП Денисов В.Н. | централизованное |
| 8 | Цветочная, 11б | Гараж ГСБУ «Хозьминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | централизованное |
| 9 | Восточная, 14 | ГСБУ «Хозьминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | централизованное |
| 10 | Цветочная, 9 | Хозьминская ООШ № 18 | централизованное |
| 11 | Центральная, 42 | Амбулатория, аптека | централизованное |
| 12 | Школьная, 7 | Контора МУП «Хозьминское», узел связи ОАО «Ростелеком» | централизованное |
| 13 | Центральная, 21 | Контора Хозьминское сельпо | централизованное |
| 14 | Центральная, 23 | Здание дома культуры | централизованное |
| 15 | Дроздова, 1 | Пекарня ООО «Хозьминское сельпо" | централизованное |
| 16 | Дроздова, 1а | Магазин №5 Хозьминского сельпо | централизованное |
| 17 | Школьная, 9 | Детский сад «Солнышко» | централизованное |

Остальные жилые дома, как муниципальный жилищный фонд, так и частные домовладения, имеют индивидуальное отопление (печное или индивидуальные отопительные котлы). На территории муниципального образования «Хозьминское» из всего жилфонда оборудовано центральным отоплением только около 7%. Учреждением, имеющим индивидуальное отопление, является только пожарное депо (Отдельный пост ПЧ п. Хозьмино).

- Источники теплоснабжения

В МО «Хозьминское» Вельского муниципального района теплоснабжение осуществляется посредством индивидуальных источников отопления (печи, индивидуальные котлы), а также посредством централизованного отопления являются две котельные: котельная МУП «Хозьминское» в п. Хозьмино и котельная МУК «Хозьминская клубная система» в д. Смольянская.

2.1. Основное оборудование центральных источников отопления

• котельная п. Хозьмино

Установлены два стальных водогрейных котла и два чугунных котла

- КВр-0,93 – 1 шт. – на шахтной топке;

- КвР – 0,7 КБ - 1 шт. – на шахтной топке;

- тип «Ураган» - 2 шт. – чугунные.

• котельная д. Смольянская

- установлен стальной самодельный котел.

  - Установленная мощность центральных источников теплоснабжения

• котельная п. Хозьмино

- КВр-0,93 – 0,93 МВт;

- КвР – 0,7 КБ – 0,7 МВт (0,6 Гкал / час);

- примерная мощность чугунных котлов типа «Ураган» 0,7-0,9 МВт.

• котельная д. Смольянская

Мощность самодельного котла не определена и возможности для ее определения не имеется.

2.3. Регулирование отпуска тепловой энергии

Для регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии используется качественное регулирование, то есть происходит регулирование температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя по всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях потребителей согласно принятым нормам и правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен в таблице.

| Температура наружного воздуха, ºС | Температура обратки в котельной днем, ºС | Температура обратки в котельной ночью, ºС |
| --- | --- | --- |
| +5 | 38 | 40 |
| 0 | 40 | 42 |
| -5 | 42 | 44 |
| -10 | 44 | 46 |
| -15 | 46 | 48 |
| -20 | 48 | 50 |
| -30 | 50 | 52 |
| -35 | 52 | 54 |
| -40 | 54 | 56 |

При сильном ветре температура обратки должна быть увеличена на 5 ºС.

Приборы учета тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в котельных не установлено.

- Тепловые сети и сооружения на них

• Тепловые сети котельной п. Хозьмино

Последняя реконструкция тепловых сетей п. Хозьмино была проведена в 2007 году. Заменены стальные трубы на современные трубы с ПВХ и ППУ утеплением. Способ прокладки труб – подземный, канальный и безканальный. Тепловые колодцы выполнены из бетонных колец с утеплением. В местах прокладки сетей преобладают песчано-глинистые почвы. Грунтовые воды к трубопроводам не подходят.

• Тепловые сети котельной д. Смольянская

Состоят из современных стальных труб с ПВХ  и ППУ изоляцией. Способ прокладки трубопровода – подземный, безканальный, тепловых колодцев не имеется. В местах прокладки труб преобладают глинистые почвы.

Раздел 2.

Потребление тепловой энергии для целей теплоснабжения

| Адрес объекта (строения) | Назначение здания | Тепловая нагрузка, Гкал / год |
| --- | --- | --- |
| Школьная, 8 | жилой дом | 164,51 |
| Дроздова, 2 | жилой дом | 160,17 |
| Дроздова, 3 | жилой дом | 161,04 |
| Центральная, 24 | жилой дом | 65,37 |
| Центральная, 25 | жилой дом | 64,47 |
| Цветочная, 11 | мастерские | 16,88 |
| Цветочная, 11а | котельная, гараж ИП Денисов В.Н. | 5,27 |
| Цветочная, 11б | Гараж ГСБУ «Хозьминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 14,09 |
| Восточная, 14 | ГСБУ «Хозьминский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | 278,33 |
| Цветочная, 9 | Хозьминская ООШ № 18 | 411,14 |
| Центральная, 42 | Амбулатория, аптека | 46,72 |
| Школьная, 7 | Контора МУП «Хозьминское», узел связи ОАО «Ростелеком» | 49,68 |
| Центральная, 21 | Контора Хозьминское сельпо | 13,82 |
| Центральная, 23 | Здание дома культуры | 252,01 |
| Дроздова, 1 | Пекарня ООО «Хозьминское сельпо" | 74,93 |
| Дроздова, 1а | Магазин №5 Хозьминского сельпо | 85,43 |
| Школьная, 9 | Детский сад «Солнышко» | 93,92 |

Раздел 2.

Результаты хозяйственной деятельности

теплоснабжающей организации

| Наименование организации | МУП «Хозьминское» |
| --- | --- |
| Адрес организации | Архангельская область, Вельский район, п. Хозьмино, ул. Школьная, д.7 |
| ФИО руководителя | Задорин Дмитрий Викторович |
| Контактный телефон | (818-36) 37123 |
| ИНН/КПП | 2907010967 / 290701001 |
| ОГРН |  |
| Период представления информации | 2012 год (факт) |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| 1 | Выручка от реализации теплоэнергии | тыс. руб. | 3 495,0 |
| 2 | Себестоимость производимого тепла, в т.ч. | тыс. руб. | 3 110 |
| 2.1 | расходы на топливо | тыс. руб. | 1 105 |
| 2.2 | расходы на электроэнергию | тыс. руб. | 281,5 |
|  | объем приобретения электроэнергии | тыс. кВтч | 46,611 |
| 2.3 | расходы на химреагенты | тыс. руб. | --- |
| 2.4 | расходы на воду | тыс. руб. | 46,4 |
| 2.5 | расходы на оплату труда | тыс. руб. | 536 |
| 2.6 | расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 153 |
| 2.7 | амортизация | тыс. руб. | 214 |
| 2.8 | общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 754,4 |
| 2.9 | ремонт и ТО | тыс. руб. | 19,7 |
| 3 | Валовая прибыль от отопления | тыс. руб. | 3494,992 |
| 4 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 385 |
| 5 | Стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 11 428,7 |
| 5.1 | Стоимость основных фондов на начало периода | тыс. руб. | 11 492,7 |
| 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал / час | 0,6 |
| 7 | Присоединенная нагрузка | Гкал / час | 0,3 |
| 8 | Объем вырабатываемой теплоэнергии | Тыс. Гкал | 2198,41 |
| 9 | Объем отпускаемой теплоэнергии в сеть | Тыс. Гкал | 2198,41 |
| 10 | Потери | % | 10% |
| 11 | Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) |  | 4,2 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 4 |
| 13 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в сеть | Т у.т. / Гкал | 502,77 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, отпускаемую в сеть | кВт. час / Гкал | 128,06 |
| 15 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемую в сеть | куб. м / Гкал | 21,11 |

Тарифы на тепловую энергию

- за 2012 год тариф на тепловую энергию составил:

- для организаций и учреждений – с 01.01.2012 по 30.06.2012 гг. – 1593 руб. / Гкал;

с 01.07.2012 по 30.09.2012 гг. – 1689 руб. / Гкал;

с 01.10.2012 по 31.12.2012 гг. – 1810 руб. / Гкал.

- для населения: с 01.01.2012 по 30.06.2012 гг. – 990,2 руб. / Гкал;

с 01.07.2012 по 31.12.2012 гг. – 1109,02 руб. / Гкал.

- на 2013 год:

- для организаций и учреждений – 1741 руб. / Гкал

- для населения: с 01.01.2012 по 30.06.2012 гг. – 1109,02 руб. / Гкал;

с 01.07.2012 по 31.12.2012 гг. – 1188 руб. / Гкал.